Ветронасосный агрегат

ВНД-100

Паспорт

ТУ 3487-002-хххххххх-2007

Калининград

2008

- Общие сведения об изделии.

  - Ветронасосный агрегат ВНД-100 (далее ВНД) предназначен для подъема воды из колодцев, скважин и других источников для хозяйственного водоснабжения.

  - ВНД в общем виде состоит из ветроколеса, головки ветродвигателя, вышки (мачты), системы передачи мощности и собственно насоса.

  - Автоматическая установка ветродвигателя на ветер достигается за счет хвостового киля.

  - Регулировка числа оборотов ветродвигателя при превышении расчетной скорости ветра происходит автоматически благодаря выводу ветроколеса из-под ветра.

  - Стойки фундамента бетонируются в грунт. Для монтажа и обслуживания ВНД предусмотрено шарнирное соединение вышки с фундаментом с целью укладывания последнего на бок силами одного человека.

  - Насос снабжен рычагом для присоединения тягового троса, что позволяет подобрать плечо и ход поршня насоса (т.е. потребляемую мощность) в зависимости от глубины залегания воды и средней скорости ветра.

- Основные технические данные.

- Тип ветродвигателя…………… .…………………. пропеллерный

- Число лопастей……………………………………………………..2

- Материал пропеллера…………………………...……………...ПВХ

- Диаметр ветроколеса, м………………………………………………..2

- Высота  вышки, м………………………………………………….….3,5

- Подача, м.куб/час, при напоре 5 м вод. ст. и расчетной скорости ветра………………………………………………………………….…0,1

- Высота всасывания, м, не менее……………………………….….6

- Максимальный напор насоса, м вод. ст……………………….…..5

- Система передачи мощности………………..эксцентрико-тросовая

- Диаметр мемраны насоса, мм………………………….…….....…45

- Ход мембраны насоса, мм…………………………………….5…10

- Вес ветродвигателя (без вышки), кг……………………….….…...9

- Скорость ветра минимальная рабочая, м/с……………….…….…3

- Скорость ветра расчетная, м/с…………………………………..…..…..8

- Скорость ветра максимальная рабочая, м/с………………..….…12

3     Комплектность.

- В комплект поставки ВНД входят:

- ветроколесо в разобранном виде………………………...……..1 кмп.;

- головка в сборе………………………………………………......1 шт.;

- опора головки в сборе……………………….………………......1 шт.;

- насос в сборе……………………………………………………..1 шт.;

- вышка в разобранном виде, включая стойки фундамента……1 кмп.;

- насос в сборе……………………………………………………..1 шт.;

- комплект приводного троса……..……………………………...1 кмп.;

- комплект крепежа…………………………………………..…...1 кмп.;

- тара……………………………………………………..………...1 кмп.;

- паспорт ВНД…………………………………..……….……..…1 шт.;

- инструкция по монтажу и эксплуатации....…………..…….….1 шт.;

4      Правила хранения.

Хранение ВНД должно осуществляться в сухих вентилируемых помещениях при температуре от минус 5 до  плюс 45 °С  при влажности до 80%.

- Указание мер безопасности.

  - Запрещается проводить какие-либо работы по обслуживанию ВНД при скорости ветра более 15 м/с.

  - При ремонте и обслуживании ВНД пользоваться  только исправным инструментом. При работе с приводным тросом пользоваться рукавицами.

  - Детали ветроколеса не подлежат ремонту и  заменяются целиком.

  - Вышку (мачту) ВНД следует укладывать на бок против направления господствующих ветров.

  - Запрещаются все виды обслуживания и ремонта ветродвигателя в рабочем положении вышки, за исключением случаев натяжения талрепом приводного троса или отсоединения последнего от привода насоса.

6.    Гарантии изготовителя.

6.1   Изготовитель гарантирует соответствие ВНД параметрам настоящего паспорта в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2   При нарушении условии транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации ВНД изготовитель гарантийных обязательств не несет.

7. Свидетельство о приемке

Ветронасосный агрегат ВНД-100, заводской номер ________, соответствует комплекту документации, требованиям ТУ 3487-002-хххххххх-2007 и  признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления:

Представитель ОТК                                                            М.П.